1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal V2A

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal V2A zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren, Kabeln oder als Blindverschluss (bei nicht drückendem Wasser). Die Ringraumdichtung besteht aus verschiedenen auf Medienrohr-Außendurchmesser abgestuften EPDM-Speziallamellen mit 40 mm Gummibreite und mittiger äußerer Nut, welcher im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus V2A verpresst wird. Radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:	DN………....…..…DA……....………mm

Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung	A) 100 mm
B) 150 mm
C) 200 mm

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal V2A geteilt

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal V2A geteilt zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren, Kabeln oder als Blindverschluss. Die Ringraumdichtung besteht aus geteilten und  für verschiedene Medienrohr-Außendurchmesser von 18 bis 63 mm abgestuften EPDM- Speziallamellen mit 40 mm Gummibreite und mittiger äußerer Nut, welcher im Ringraum mittels 2 arretierbaren Druckplatten aus V2A verpresst wird. Radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:	DN……...…….DA…………….mm

Für Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:		100 mm

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® FIXED

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® FIXED für zentrische oder exzentrische Lage zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Mauerdurchführungen von Kabeln und Rohrleitungen.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. Radondicht.
Werkstoff Gummielement doppelt dichtend, EPDM Kautschuk 40 mm 			

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten V2A Edelstahl:	……………………………………….......

Außendurchmesser Kabel/Rohr:				1…………….mm    2……………….mm

3…………….mm    4……………….mm

Innendurchmesser Hülse / Bohrung
50 mm alt. 70 mm alt. 80 mm alt. 100 mm 
alt. 125 mm alt. 150 mm, alt. 200 mm:			…………………………………….….mm

Ausführung geschlossen alt. geteilt:				……………………………………………

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® CUSTOM

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® CUSTOM, individuelle Anfertigung nach Aufmaß für zentrische oder exzentrische Lage zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Mauerdurchführungen von Kabeln und Rohrleitungen.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. Radondicht.
Werkstoff Gummielement doppelt dichtend, EPDM Kautschuk 40 mm

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten V2A Edelstahl:	……………………………………….......

Außendurchmesser Kabel/Rohr:				1…………….mm    2……………….mm

3…………….mm    4……………….mm

Ausführung geschlossen alt. geteilt:				……………………………………………

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal zur Abdichtung von bis zu 4 Kabeln oder Rohren max. Ø 30 mm, alt. max. 2 x 25 und 2 x 32 mm, in KB 100 für Mauerdurchführungen.
1 bar druckdicht, Radondicht, Lamellentechnik, 40 mm EPDM Gummi, Edelstahl Druckplatten,
Teilung einrastbar.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement doppelt dichtend.

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten V2A Edelstahl: 	…………………………………….........

Außendurchmesser Kabel/Rohr:				1…………….mm  2……………….mm

3…………….mm  4……………….mm

Innendurchmesser Hülse / Bohrung 				……………………………….……...mm

Ausführung geschlossen alt. geteilt:				…………………………………………..

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführung von bis zu 3 Kabeln oder Rohren von Ø 22 bis 50 mm in Kernbohrung 150 mm oder als Blindverschluss. Die innenliegenden Abdichtungselemente bestehen aus geteilten und für verschiedene Medienrohr-Außendurchmesser von 25 bis 50 mm abgestuften EPDM- Speziallamellen mit min. 40 mm Gummibreite. Das außenliegende Dichtelement mit mittiger äußerer Nut wird im Ringraum mittels 3 arretierbarer Druckplatten aus V2A verpresst. Radondicht.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement doppelt dichtend: 			EPDM Kautschuk 40 mm.

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten: 			V2A Edelstahl.

Ausführung geschlossen alt. geteilt:			             ..........................................................

Für Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:  	150 mm

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® Universal zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführung von bis zu 7 Kabeln oder Rohren:
• in Kernbohrung 150 mm: 7x von Ø 3 bis 32 mm
• in Kernbohrung 200 mm: 3x von Ø 22 bis 50 mm und 4x von Ø 3 bis 32 mm oder als  
  Blindverschluss.

Die innenliegenden Abdichtungselemente bestehen aus geteilten und für verschiedene Medienrohr-Außendurchmesser von 5 bis 32 mm bzw. von 25 bis 50 mm abgestuften EPDM-Speziallamellen mit min. 40 mm Gummibreite. Das außenliegende Dichtelement mit mittiger äußerer Nut wird im Ringraum mittels 4 arretierbarer Druckplatten aus V2A verpresst. Radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement doppelt dichtend: 			EPDM Kautschuk 40 mm.

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten: 			V2A Edelstahl.

Ausführung 							geteilt

Für Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:  	150 mm bzw. 200 mm