1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL V2A

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL V2A zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren, Kabeln oder als Blindverschluss (bei nicht drückendem Wasser). Die Ringraumdichtung besteht aus verschiedenen auf Medienrohr-Außendurchmesser abgestuften EPDM-Speziallamellen mit 40 mm Gummibreite und mittiger äußerer Nut, welcher im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus V2A verpresst wird. Radondicht.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung: DN……………. DA……………….mm

Für Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung 	100 mm…….150 mm……200 mm……

| Menge: ............... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2	Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL V2A geteilt

Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL V2A geteilt zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren, Kabeln oder als Blindverschluss. Die Ringraumdichtung besteht aus geteilten und für verschiedene Medienrohr-Außendurchmesser von 18 bis 63 mm abgestuften EPDM-Speziallamellen mit 40 mm Gummibreite und mittiger äußerer Nut, welcher im Ringraum mittels 2 arretierbaren Druckplatten aus V2A verpresst wird. Radondicht.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung: DN……………. DA……………….mm

Für Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung 	100 mm

| Menge: .............. | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |